# ИНСТРУКЦИЯ

# по установке встраиваемых сейфов в стену.

# ВНИМАНИЕ!!! Сейф следует устанавливать меткой "OBEN/THIS SIDE UP/HAULT/BOVEN"

# вверх. В противном случае дверь сейфа закрываться не будет, а петельное устройство выйдет из строя.

# 1. Ниша под сейф должна быть выполнена таким образом, чтобы зазор между стенками сейфа и нишей составлял не менее 100 мм.

# Не менее 100 мм.

# 1.Стена

# 2.Ниша под сейф

# 3.Сам сейф

# Не менее 100 мм.

# Не менее100 мм                      Рис.1

# 2. Сейф вставляется в подготовленную нишу, выравнивается и закрепляется, например, с помощью клиньев. Положение сейфа проверяется по уровню. Дверь сейфа не должна самопроизвольно ни закрываться, ни открываться.

# 3. Для того чтобы стенки сейфов во время бетонирования не смогли прогнуться во внутрь, их следует предварительно расклинить. Это особенно важно для сейфов высотой более 300 мм.

# 4. Пространство, образовавшееся между сейфом и стеной, следует заполнить цементным раствором. Обращаем внимание на недопустимость попадания раствора в замочную скважину и в пространство между дверью и корпусом. Во время бетонирования и в течение последующих двух дней сейф следует держать закрытым, после чего открыть дверцу для вентиляции пространства сейфа.

# ВНИМАНИЕ!!! При сырых стенах или при установке сейфа в стену между двумя

# помещениями с разницей температур в них, его следует предварительно тепло-

# гидроизолировать с внешней стороны, что предотвратит образование

# конденсата внутри сейфа.

# ВНИМАНИЕ!!! Для сейфов с ключевым замком, отверстие под ключ на двери сейфа

# необходимо защитить от попадания посторонних предметов.